## Slide 1
Alarm Sistemleri
Eğitim Seminerine
HOŞGELDİNİZ

## Slide 2: CROW RUNNER
EĞİTİM PROGRAMI

## Slide 4: RUNNER 4/8 ve 8/16 ALARM PANELİ GENEL ÖZELLİKLERİ
2 BÖLGEYE AYRILABİLİR (Partition)
8 ADET KEYPAD BAĞLANABİLİR
2 veya 4 ADET PROGRAMLANABİLİR ÇIKIŞ MEVCUTTUR
12V BESLEME ÇIKIŞLARI AYRI AYRI ELEKTRONİK KORUMALIDIR
100 ADEDE KADAR KULLANICI ŞİFRESİ TANIMLANABİLİR
80 ADET UZAKTAN KUMANDA TUŞU TANIMLANABİLİR
LCD KEYPAD’DE YÖN TUŞLARIYLA MENÜDE KOLAYCA DOLAŞILABİLİR
U / D YAZILIMI İLE BİLGİSAYARDAN PROGRAMLANABİLİR
KABLOLU VE KABLOSUZ ÜRÜNLER ORTAK KULLANILABİLİR
OTOMATİK KURMA / AÇMA ZAMANLARI PROGRAMLANABİLİR
DAHİLİ TELEFON ARAYICI MEVCUTTUR
TCP/IP VB. MODÜLLER İLE GÖZLEM MERKEZİNE BAĞLANABİLİR
RUNNER IP MODÜL İLE ELİTE CONTROL UYGULAMASINDAN AKILLI TELEFONLARDAN KONTROL EDİLEBİLİR.

## Slide 5: KABLOSUZ COMPACT ALARM PANELİ
DAHİLİ BÜYÜK LCD KEYPAD
RECEIVER
2 ADET KABLOSUZ HAREKET DEDEKTORÜ
1ADET UZAKTAN KUMANDA
DAHİLİ SİREN
12 V / 1,3 Ah AKÜ
ORJİNAL TRAFO VE SİGORTA YUVASI
RUNNER 8/16 COMPACT SET

## Slide 6: 4/8 RUNNER ALARM PANELİ
8 ZONA KADAR KABLOLU VEYA KABLOSUZ BAĞLANTI
EKSTRA HARİCİ RECEİVER İLAVESİ
MERLİN PRO 2 İLE EKSTRA KABLOSUZ ZONE
2 ADET PROGRAMLANABİLİR SİREN ÇIKIŞI
12 V / 7 Ah AKÜ DESTEKLİ
DÜZ MONTAJ İÇİN SU TERAZİSİ
RJ 11 TELEFON GİRİŞİ
8 ADET KEYPAD BAĞLANTISI
AYRI AYRI 3 ADET TOPLAM 1 Ah 12 V ÇIKIŞI
EKSTRA HARİCİ VOİCE BOARD BAĞLANTISI
EKSTRA HARİCİ RUNNER IP MODÜL BAĞLANTISI
U/D YAZILIM İLE PC DEN PROGRAMLANABİLME
EKSTRA HARİCİ TCP/IP MODÜL BAĞLANTISI
TEMPER ÇIKIŞINDAN DİRENÇ İLE KEY SWİTCH BAĞLANTISI
TCP/IP MODÜL İLE PANELE UZAK BAĞLANTI
EKSTRA HARİCİ GSM LİNK (GPRS) BAĞLANTISI

## Slide 7: 8/16 RUNNER ALARM PANELİ
16 ZONA KADAR KABLOLU VEYA KABLOSUZ BAĞLANTI
EKSTRA HARİCİ RECEİVER İLAVESİ
MERLİN PRO 2 İLE EKSTRA KABLOSUZ ZONE
4 ADET PROGRAMLANABİLİR SİREN ÇIKIŞI
PROGRAMLANABİLİR 4. OUTPUT KURU KONTAK ÇIKIŞI
12 V / 7 Ah AKÜ DESTEKLİ
DÜZ MONTAJ İÇİN SU TERAZİSİ
RJ 11 TELEFON GİRİŞİ
8 ADET KEYPAD BAĞLANTISI
AYRI AYRI 3 ADET TOPLAM 1 Ah 12 V ÇIKIŞI
EKSTRA HARİCİ VOİCE BOARD BAĞLANTISI
DTMF ÖZELLİĞİ İLE TELEFONDAN KURMA KAPAMA
EKSTRA HARİCİ RUNNER IP MODÜL BAĞLANTISI
U/D YAZILIM İLE PC DEN PROGRAMLANABİLME
EKSTRA HARİCİ TCP/IP MODÜL BAĞLANTISI
TCP/IP MODÜL İLE PANELE UZAK BAĞLANTI
TEMPER ÇIKIŞINDAN DİRENÇ İLE KEY SWİTCH BAĞLANTISI
EKSTRA HARİCİ GSM LİNK (GPRS) BAĞLANTISI

## Slide 8: 8/64 RUNNER ALARM PANELİ
64 ZONA KADAR KABLOLU BAĞLANTI
MERLİN PRO 2 İLE EKSTRA KABLOSUZ ZONE
EKSTRA 32 ADET ÇIKIŞ DETEKLEYEN ROLE KARTI
EKSTRA ACCESS KART BAĞLANTISI
PANEL ÜZERİNDEN EKSTRA ROLE ÇIKIŞI
2000 ADET KULLANICI ŞİFRESİ TANIMLAYABİLME
12 V / 7 Ah AKÜ DESTEKLİ
DÜZ MONTAJ İÇİN SU TERAZİSİ
RJ 11 TELEFON GİRİŞİ
32 ADET KEYPAD BAĞLANTISI
DTMF ÖZELLİĞİ İLE TELEFONDAN KURMA KAPAMA
DAHİLİ TCP/IP MODÜL BAĞLANTISI
DAHİLİ TCP/IP MODÜL İLE ARAYÜZE GİREBİLME

## Slide 9: RUNNER KEYPAD MODELLERİ
YENİ RUNNER 4/8-8/16 VE 64
İÇİN DOKUNMATİK KEYPAD
RUNNER 4/8-8/16 İÇİN
SMALL LCD KEYPAD
YENİ RUNNER 64
İÇİN LCD KEYPAD
RUNNER 4/8-8/16
İÇİN LED KEYPAD

## Slide 10: RUNNER 8/16 BOARD
ÇIKIŞLAR
ZONE GİRİŞLERİ
Keypad Girisi
Tel.Hat Girisi

## Slide 11: RUNNER 8/16 PANEL ŞEMA
PANEL SABOTAJI
BESLEME TRAFOSU
220 V GİRİŞ VE KORUMA SİGORTASI
KURU KONTAK ÇIKIŞI
COM-PORT VE VOİCE BOARD GİRİŞİ
KABLOLU VE JACKLI KEYPAD GİRİŞLERİ
GS47 LİNK
GPRS MODÜL
SU TERAZİSİ
RJ11
RECEİVER (KABLOSUZ ALICI)
7 AH AKÜ BESLEMESİ
SİREN ÇIKIŞLARI
ZONE GİRİŞLERİ
PANEL SABOTAJI
BİOS PİLİ

## Slide 12: RUNNER ALARM PANELİ EKSTRA MODÜLLER
Sesli bilgilendirmeler için VOICE BOARD
PC bağlantısı için D-LINK USB
Ses kayıtı için SPEECH PROGRAMMER
Kablosuz ürünler için TRANCEIVER
Alarm Merkezi Network bağlantısı için TCP/IP
Mobil Uygulama için IP Modül
Ekstra Kablosuz Ürün İlavesi için Merlin Pro 2
4G IP MODULE FOR RUNNER

## Slide 13: PIR DEDEKTÖRÜN KONUMLANDIRILIŞI
YANLIŞ
DOĞRU

## Slide 14: PARTITION ŞEMASI
B
A

## Slide 15: STAY (EV İÇİ KURULUM) ŞEMASI
4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Gece çalışmasını
İstediğimiz zonelar
1
4
5
6
7
10
11
Gece çalışmasını
İstemediğimiz zonelar
2
3
8
9
12
13

## Slide 16: RUNNER ZONE BAĞLANTISI
1. ZONE

## Slide 17: SERİ ZONE BAĞLANTISI
RELAY
1.ZONE
RELAY
RELAY
RELAY
RELAY
RELAY

## Slide 18: ZONE ÇOKLAMA
4.7 kOHM küçük zone’u temsil eder
8.2 kOHM büyük zone’u temsil eder
4K7
8K2
RELAY
RELAY
1. ZONE
9. ZONE

## Slide 19: ZONE ÇOKLAMA GÖRSEL ŞEMASI

## Slide 20: KEYPAD BAĞLANTISI
LINE
DATA
CLOCK
NEG
POS
Line: Keypad üzerinde bulunan buzzerdan telefon aramalarının dinlenebilmesini sağlar

## Slide 21: TELEFON HATTI BAĞLANTISI
PTT
TELEFON
FAX
MODEM
TEL
MODEM

## Slide 22: CROW NEPTUNE SİREN BAĞLANTISI
Sabotaj Bağlantısı

## Slide 23: SPECTRA EMS SİREN BAĞLANTISI
Sabotaj Bağlantısı

## Slide 24: MERLİN PRO 2
Universal olarak bütün alarm panellerinde kullanabileceğiniz crow kablosuz ürünler ile çalışabilen zone çoğaltma işleminizi basitleştiren kablosuz crow ürünleri kablolu olarak alarm panelinize ileten sahadaki yardımcı ekipmanınızdır.
Toplam 32 adet kablosuz crow ürün tanıtılabilir.
Kablosuz Kumanda tanıtılamaz.
Fw-2 İletişim Protokolü ve 868Mhz İletim özelliğine sahiptir.
Toplam kablolu çıkışı 8 zone dur.

## Slide 25: PROGRAMLAMA
Fabrikasyon Olarak Panel 2 Adet Şifre İle Size Ulaşır :
Master Şifre : 1234
Montajcı Şifresi : 000000
Master Şifre Birinci Kullanıcıdır. Alarmı Kurup Kapatabilir , Diğer Şifreleri Ekleyebilir, Silebilir.
Master Şifre Kısıtlı Bir Yetki Ile Program Yapabilir (Saat/Tarih, Şifreler Ve Telefon Numaraları )
Paneldeki Tüm Özellikleri Kullanma Ve Değiştirme Yetkisi İçin Montajcı Şifresi İle Programa Girilmesi Gerekir. Bu Şifre İle Kurma Kapama Yapılamaz.

## Slide 26: PROGRAMLAMA ADIMLARI
PROGRAM tuşuna basılıp montajcı şifresi girilir:
P 000000 E
Bir program adresine girmek için PROG, adres ve ENTER tuşlanır:
Örn: Prog. 144 E
İlgili adresin alt adresleri var ise ardından girilir
Örn: P 144 E 1 E (P 144 E: giriş gecikmeleri, 1 E: 1. zone
Son olarak istenen değer girilir
Örn: P 144 E 1 E 20 E (1. zone giriş gecikmesi 20 sn olarak ayarlandı)

## Slide 27: PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 28: PROGRAMLAMA ADIMLARI
P 122, zone seçenekleri
P 122 E zone no E yapıldığı takdirde karşımıza gelecek olan seçenekler:
_ _ _ _ _ _ _ _
1
5
6
7
Zone aktif
Kablosuz
zone
Stay’de devrede
Bypass edilebilir
* Fabrika çıkışı 8/16 Panellerde ilk 8 zone için 1, 6, 7 seçilidir *
* Fabrika çıkışı 4/8 Panellerde bütün zone lar 1, 6, 7 seçilidir *

## Slide 29: PROGRAMLAMA ADIMLARI
P 123 E zone no E yapıldığı takdirde karşımıza gelecek olan seçenekler
_ _ _ _ _ _ _ _
1
2
5
7
3
Takipçi zone
Çift tetikleme zone
24 saat zone
24 saat yangın zone
Chime zone
* * Fabrika çıkışı yalnızca 2. zone için 1 no’lu opsiyon seçilidir * *
P 123, ek zone seçenekleri

## Slide 30: RUNNER U/D YAZILIM
Fabrikasyon Kullanıcı Adı ve Şifre PW16S’ dir.
http://www.elektromaks.com.tr/uploaded/c1c022407d23436ab84d34b4ffc8ad83.zip adresinden program indirilir.

## Slide 31: RUNNER U/D YAZILIM

## Slide 32: RUNNER U/D YAZILIM

## Slide 33: RUNNER U/D YAZILIM

## Slide 34: RUNNER U/D YAZILIM

## Slide 35: RUNNER U/D YAZILIM

## Slide 36: 4G IP MODULE FOR RUNNER
4G-IP MODULE

## Slide 37: 4G IP MODULE FOR RUNNER
R4816-4G-IP IP modülü, 4G hücresel kart takılı standart bir R4816-IP modülünden oluşur. Ağırlıklı olarak hücresel izleme için tasarlanmıştır ancak yedek yol olarak GPRS veya birincil raporlama yolu ile kablolu bir Ethernet sistemi olarak çalışabilir. Metin veya e-postalar yoluyla IP İzleme ve kişisel izlemeyi destekler. Raporlama Seçeneği Kişisel Olarak 32 Adede Kadar Opsiyonel Değiştirilebilir, İstenildiği Taktirde Opsiyonel Dil Seçeneği İle İstenilen Rapor Manuel Yazılabilir.
ÇİFT YOL İZLEME
- Universal LAN'dan PSTN'ye raporlama modülü
- Gprs Yedekli veya IP, GPRS ve SMS Beraber Çalışma Olanağı
- Kişiye Özel Mail Yolu İle 32 Adet Opsiyonel Olay Raporlama
- Kişiye Özel SMS İle 32 Adet Opsiyonel Olay Raporlama
- CSV, Patriot LS-30 ve AAP Şifreli İletişim Protokol Seçenekleri - Yeni Crow Receiver Yazılım İle Alarm İzleme Merkezlerine Uyumludur

## Slide 38: 4G IP MODULE FOR RUNNER
TEKNİK ÖZELLİKLER
- R4816-4G-IP Modülü, CID sinyallerini, IP üzerinden izlenmesi için verilere dönüştürür.
- Ünite, yalnızca bir Ethernet portu ve bir SIM modülü ile donatılmıştır, yalnızca hücresel izleme amacıyla, özel metin veya e-posta mesajları şeklindedir. - Özel mesajlar Şebeke arızası, pil ömrü, bölge aktivasyonları, panik, yangın, geri yükler ve daha fazlası gibi uyarılar içerir.
- Çıkış kontrolü ve SMS ile 2 x giriş kontrolü.
- Tüm bilgiler R4816-4G-IP Modülüne dahili bir web tarayıcısı yardımıyla programlanır.
- Yeni ve mevcut sistemlerin uzaktan programlanmasına izin verir.
- R4816-4G-IP Modülü, herhangi bir ara ana makine ve devam eden herhangi bir donanım yükü olmaksızın doğrudan istenen izleme istasyonuyla konuşur.
- Yangın alarm panelinden IP veya GPRS ile İzleme yapılabilir.
- Gelecekteki güncellemeler için ürün güncelleştirilebilir.
- Birincil Ethernet, birincil hücresel veya hücresel yedeklemeli olarak opsiyonel iletişim seçeneği sunar.

## Slide 39: TCP/IP MODÜL ÖZELLİKLERİ
İnternet veya Network üzerinden Haber Alma Merkezi ile bağlantı
Hızlı ve kesintisiz iletişim
Test sinyali 2 dakikada bir gönderilir
Telefon hattı gibi ek ücret gerektirmez
Standart Alarm Protokollerini Destekler (SIA/CID)
http://www.elektromaks.com.tr/uploaded/326d854150ae4de0980c38bd64dc8d26.rar adresinden indirilir.

## Slide 40: TCP/IP MODÜL İNCELEMESİ
Durum Ledleri
Database jack
Panel Bağlantı jack ve klamensi
Network Girişi
Program Başlatma Tuşu
Sabotaj Swich
Reset Jumper

## Slide 41: TCP/IP MODÜL PANELE BAĞLANTISI
Panel Üzerindeki Bağlantı Jack ve Klamensi

## Slide 42: TCP/IP PROGRAMLAMA ADIMLARI
Tcp/ip cihazının kapağını açın runner alam paneline 4 kablo ile bağlantısını sağlayın
DATA,CLOCK,POS,NEG uclarını runner alarm panelinin keypad girişlerine paralel bağlayın.Tcp/ip modulune network kablosunu bağlayın.
Tcp/ip cihazının fabrika ayarı, ulaşılabilir ip numarası 192.168.0.5 tir. Bilgisayarınızın ip sini 192.168.0.5 olarak ayarlayın.

## Slide 43: TCP/IP PROGRAMLAMA ADIMLARI
Configratör Programını açın aktif etmek için Tcp/ip modul içerisinde bulunan kırmızı CONFIG butonuna ,ekrana bilgiler gelinceye kadar basılı tutunuz.
Programın acıldıgını gördüğünüzde butonu bırakabilirsiniz. Sağ üst kısımda bulunan
Authorized PC IP : Hangi bilgisayardan ,tcp/ip modulune bağlantı yapılacaksa o bilgisayarın ipsi yazılacaktır.
Sağ alt kısımda bulunan 1/2/3 ve 4 bölümlerine alarm kontrol merkezinin static ipsi ni giriniz 1 yada 1 den fazla alarm kontrol merkezi olabilir.
Soldaki bölüm ise tcp/ip cihazının ip ayarlarını oluşturmaktadır isterseniz sabitleyebilir yada
“Optain an IP address automatically” seceneğini secip cihazın ayarlarını otomatik olarak kendisinin yapmasını sağlayabilirsiniz.
Son olarak “ OK “ Yapıp cıkabilirsiniz.

## Slide 44: TCP/IP PROGRAMLAMA ADIMLARI
Tcp/ip cihazına uzak bağlantı upload – download programı ile kurulur, bu program configratör programı ile eş zamanlı beraber yüklenir. Bağlantı Kurulduğunda Yandaki Örnekte Görüldüğü gibi panel üzerindeki bütün bilgileri görebilir, communication ve mode kısmından gerekli programsal adımların tamamı alınabilir ayrıca panel olay hafızası log bilgilerine de ulaşılabilir.

## Slide 45: RUNNER IP MODÜL BOARD

## Slide 46: RUNNER IP MODÜL ÖZELLİKLER
Bu yeni uygulama, özel IP modülüne bağlandığında mevcut RUNNER kontrol panelinizle çalışır
IP MODÜL, internet üzerinden izleme için evrensel bir PSTN LAN raporlama modülüdür. Bu modül, eski analog çeviriciniz için herhangi bir Contact-ID işaretini, daha yeni internet raporlama protokollerine ve akıllı telefon uygulama bildirimlerine dönüştürür. Web sitesindeki IAP yazılımını ve en son IP modül yazılımını kullanarak en yeni uygulama yazılımına yükseltilebilir.
Bu modülü kullanarak, RUNNER panellerine daha yeni bir boyut kazandıracak ve tüm müşterilerinize aşağıda yazılı olan gelişmiş özellikleri önerebileceksiniz:
Alarm aktivasyonları, pil zayıflaması, şebeke kesintileri ve panik alarmları gibi bildirim seçenekleri
Elite Control ücretli mobil uygulaması ile direk erişim
Uygulama üzerinden Tek dokunuşlu uzaktan kumandalı arm kurma kontrolü
Uygulama üzerinden Çıkış Kontrolü sağlanabilir, izlenebilir
Uygulama üzerinden zone takibi (açık,kapalı ve bypass) görülebilir
Uygulama üzerinden Geçmiş Olay hafızası görüntülenebilir.
Bir uygulama birden fazla paneli yönetebilir ve kontrol edebilir.

## Slide 47: RUNNER IP MODÜL PC’ DEN PROGRAMLAMA
İlk Açlışta İşaretli Olan Yerde Modülün Mac Adresi ve APP Serial Number Mutluka Bir Yere Kaydedilmelidir. Panelimizi Devreye Alırken Mac Adresi ve Serial Number ile Bulut Üzerinden Devreye Alma ve Çalıştırma İşlemini Gerçekleştirmiş Oluruz.

## Slide 48: RUNNER IP MODÜL PC’ DEN PROGRAMLAMA
Fabrikasyon Programa Giriş Şifresi 000000 ‘ dır.

## Slide 49: RUNNER IP MODÜL PC’ DEN PROGRAMLAMA
Duruma Göre Statik IP ya da Otomatik IP ile Yapılandırılabilir.

## Slide 50: RUNNER IP MODÜL PC’ DEN PROGRAMLAMA
Mobil Uygulamayı Aktif Etmek İçin Mobil APP Seçeneğindeki ayarlar sağ taraftaki gibi olmalıdır.
Bütün Yapılandırma İşlemleri Bittiğine Save & Restart yaparak ayarların IP Modüle Geçmesini Sağlarız.

## Slide 51: RUNNER IP MODÜL (MOBİL UYGULAMA)

## Slide 52: RUNNER IP MODÜL (MOBİL UYGULAMA)

## Slide 53: RUNNER IP MODÜL (MOBİL UYGULAMA)

## Slide 54: RUNNER IP MODÜL (MOBİL UYGULAMA)

## Slide 55: RUNNER IP MODÜL (MOBİL UYGULAMA)

## Slide 56: EĞİTİM VİDEOLARI
www.elektromaks.com.tr Sitemizden ve Youtube Elektromaks Kanalımızdan Tüm Ürünlerin Tanıtım ve Kurulumlarını İçeren Eğitim Videolarını İzleyebilirsiniz.

## Slide 57
Crow Runner Eğitim Seminerimize Katıldığınız İçin Teşekkür Ederiz..
İLETİŞİM İÇİN : fatih.aytekin@elektromaks.com.tr