## Slide 1
Alarm Sistemleri
Eğitim Seminerine
HOŞGELDİNİZ

## Slide 2: CROW SERENITY
EĞİTİM PROGRAMI

## Slide 4: SERENITY ÖZELLİKLER
Çift Yönlü Kablosuz Ev Güvenlik Sistemlerini Bir Adım İleri Taşıyarak TCP/IP, GSM ve GPRS Haberleşme Sistemlerini Ev Otomasyon Özellikleri İle Birleştiren Zarif ve Şık Bir Tasarım Ürünüdür. • 32 zone kablosuz seçeneği ve opsiyonel 2 zone kablolu kullanabilme özelliği
• 868 Mhz frekans
• 4 partition destekli
• Yeni LCD ekran, çift yönlü kablosuz keypad desteği
• Yeni çift yönlü transceiver (Kablosuz Alıcı)
• Opsiyonel GSM veya 3G GPRS haberleşme cihazları, text mesajlaşma, uzaktan kumanda seçenekleri
• Alarm izleme merkezlerine olay raporlama, sms mesajı, web uygulamaları,mobil bağlantılar
• Dahili RFID Tag Okuyucu
• Alarm anında panel ile dahili sesli haberleşme
• Access kontrol ve ev otomasyon sistemlerine uyumludur
• Gelişmiş 9V. 1300Ma. güç ünitesi ve 12 saate kadar pil ömrü
• EN50131 seviye iki standartına uygun tasarım

## Slide 5: SERENITY ÇÖZÜMLER
• KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ
• KABLOSUZ PET DUYARLI DEDEKTÖR
• KABLOSUZ 25 KG PET ÖZELLİKLİ GÜNEŞ VE BEYAZ IŞIĞA KARŞI DUYARLI DIŞ ORTAM DEDEKTÖR
• KABLOSUZ SU BASMA DEDEKTÖRÜ
• KABLOSUZ PERDE DEDEKTÖRÜ
• KABLOSUZ 360 DERECE TAVAN DEDEKTÖRÜ
• KABLOSUZ AÇ/KAPAT AKILLI PRİZ
• KABLOSUZ CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ
• KABLOSUZ KAPI VE PENCERE MANYETİK KONTAĞI
• KABLOSUZ İÇ ORTAM VE DIŞ ORTAM KAMERALI DEDEKTÖR
• KABLOSUZ 4 BUTONLU UZAKTAN KUMANDA İLE KURMA(ARM,STAY) ,AÇMA(DISARM) VE PANİK ALARMI
• KABLOSUZ EKSTRA 8 ADEDE KADAR TUŞ TAKIMI (KEYPAD)
• ÜCRETSİZ MOBİL UYGULAMA

## Slide 6: FW-2 KABLOSUZ MANYETİK KONTAK
FW2 MAG
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
MODERN TASARIM
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
ZONE KAPALI - AÇIK ANLIK LED GÖSTERGESİ
KABLOLU ZONE BAĞLANTISI İÇİN KLAMENS GİRİŞİ
1 ADET CR123A LİTYUM PİL İLE ÇALIŞIR

## Slide 7: FW-2 KABLOSUZ NEO PIR DEDEKTÖRÜ
FW2 NEO PIR
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
APS (Otomatik güç tasarrufu ) işlevi
H-1.80-2.40 ARASI 12 MT. KAMPSAMA ALANI
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
TANITIM VE ALARM DURUMUNDA LED GÖSTERGESİ
25 KG. KADAR PET BAĞIŞIKLIK
1 ADET CR123A LİTYUM PİL İLE ÇALIŞIR

## Slide 8: FW-2 KABLOSUZ PERDE PIR DEDEKTÖRÜ
FW2 NEO-CRT
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
AYNA OPTİK SENSÖR
MODERN TASARIM
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
H-1.80-2.40 ARASI 4-6 MT. VEYA 6-8 MT. KAMPSAMA
1 ADET CR123A LİTYUM PİL İLE ÇALIŞIR

## Slide 9: FW-2 KABLOSUZ SU BASKIN DEDEKTÖRÜ
FW2 FLOOD
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
DAHİLİ PROB KABLO İLE SU ALGILAMA
MODERN TASARIM
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
ALARM DURUMUNDA LED GÖSTERGESİ
DAHİLİ BUZZER
1 ADET CR123A LİTYUM PİL İLE ÇALIŞIR

## Slide 10
FW2-PIRCAM (İÇ ORTAM)
İki Yönlü Kablosuz Kapalı PIR ve Kamera Dedektörü
FW2-İç ortam PIRCAM, tesislerinizin görsel alarm doğrulaması için mükemmel çözümü sağlayan yerleşik CMOS yüksek kaliteli renkli kameralı çift yönlü bir kablosuz hareket detektörüdür.
Kontrol paneliniz devreye girdiğinde ve PIR sensörü hareketi algıladığında, dedektör bir uyarı gönderir ve resmi CMS'ye veya cep telefonunuza gönderir (CrowCloud aracılığıyla).
Algılama Yöntemi | Quad Element PIR & CMOS Camera for visual verification
Veri Protokolü | Freewave2™ Çift yönlü Protocol
Modülasyon türü | GFSK
Frekans Bandı | 868-869MHz
Kimlik | Unique ID serial number – 24 bit
Olay iletimi | Alarm, Görsel doğrulama, Tamper, Supervision denetim, Düşük pil
LED Endikasyonları | Alarm sırasında LED
Sabotaj Anahtarı | Ön kapak ve taban
İletişim aralığı | Açık alanda 150 mt.
Resim Modu | 12m
Kamera | CMOS camera with CIF or VGA resolution
Resim Modu | Lux 16 Lux - Renkli Resim (sadece resim çek) 16 - 8 Lux - Kazanç Kontrollü B & W Resim Lux 8 Lux - Kazanç kontrolü ve IR LED aydınlatmalı B & W Resim
Mevcut çizim | Ortalama - 87µA Alma modu - 24mA İletim modu - 38mA
Pil | Three 3V Lithium battery CR123
Pil Ömrü | 3 yıla kadar
Düşük Pil | 2.45V
Çalışma sıcaklığı | -10°C to +55°C
Boyutlar | 129.5mm x 67.4mm x 52mm
Ağırlık (batarya dahil) | 200gr

## Slide 11
Algılama Yöntemi | Quad Element PIR & CMOS Camera for visual verification
İletişim Protokolü | Freewave2™ Çift yönlü ISM GFSK with 5 frekanslıdır & LBT
Frekanslar | 868-869MHz
Kimlik | Unique ID serial number
Olaylar İletim | Alarm, Tamper, Supervision denetim, Düşük pil
Açık alanda menzil | Açık alanda 150m
Kamera | CMOS camera ile VGA veya QVGA çözünürlük
Resim Modu | 12m
Resim Modu Hassasiyeti (Ayarlanabilir) | “Resim Çek” modu: V 16 VLux / sn - Renkli Resim LED 16 VLux / sn - IR LED'li B & W Resim “Alarm” modu: B & W veya VGA / QVGA Renkli resim
Pil ömrü beklentisi | 3 YILA KADAR
Mevcut Tüketim | Alıma modu – 24mA Gönderme modu – 38mA
Pil | Two 3V Lithium battery D Size
Çalışma sıcaklığı | -25ºC ~ +55 ºC
IP derecelendirme | IP 65
Boyutlar | 135mm x 75mm x 70mm
Ağırlık | 400gr
SH-PIRCAM-Dış ortam için, kullanıcı veya CMS için alarm veya isteğe bağlı görsel doğrulama sağlar. Montaj yerinde yapılandırılabilir. SH-PIRCAM-OUT, dahili CMOS yüksek kaliteli renkli kamera ve güvenilir harici görsel doğrulama için gelişmiş bir VMD teknolojisine sahip çift yönlü kablosuz dış mekan hareket dedektörüdür. VMD Video Motion Detection – Görüntü hareket algılama : Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapan sistemdir.
FW2-PIRCAM-(DIŞ ORTAM) KABLOSUZ DIŞ ORTAM PIR VE KAMERA DEDEKTÖRÜ

## Slide 12
FW2-EDS 3000 AM (DIŞ ORTAM PIR) KABLOSUZ DIŞ ORTAM PIR DEDEKTÖRÜ
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
4 ADET 1.5V. AA LR06 PİL
ÇİFT QUAD SENSÖR TEKNOLOJİSİ
180 ° AYARLANABİLİR 12 MT. 90 ° KAPSAMA ALANI
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
ALARM DURUMUNDA LED GÖSTERGESİ
IP 65 SINIFI
25 KG A KADAR PET BAĞIŞIKLIK
ANTIMASKING ÖZELLİĞİ

## Slide 13
FW2-SMK KABLOSUZ DUMAN DEDEKTÖRÜ
FW2-SMK, Crow'un iki yönlü kablosuz panelleriyle uyumlu, tam denetlimli bir kablosuz duman dedektörüdür.
Kurulumu kolaydır, 3 yıla kadar pil ömrü sağlar
ve EN 14604 sertifikalıdır.
Algılama Yöntemi | Photoelectric Smoke Detector
İletişim Protokolü | Freewave2™ Çift Yönlü ISM GFSK ile 5 frekanslıdır & LBT
Frekans bandı | 868-869MHz
Kimlik | Unique ID serial number – 24 bit
Olay iletimi | Alarm, Tamper, Supervision Denetim, Düşük pil
LED Endikasyonları | Alarm durumunda led
Sabotaj Anahtarı | Tabanında
İletişim aralığı | Açık alanda 150m.
Algılama Hassasiyeti | 2.3+1.2%/ft
Alarm ses seviyesi | 3 m'de 85 dB Dahili buzzer ile Test modu Veya Alarm Sesli Uyarı
EMI reddi | up to 2 GHz > 10 V/m
Pil | Lithium 2 batteries pack 3v/2900mah (L91)
Pil Ömrü | 5 yıla kadar
Çalışma sıcaklığı | -10ºC to +55ºC
Boyutlar | 115mm x 40mm
Ağırlık (batarya dahil) | 200gr
Uygunluk | EN14604

## Slide 14
FW2-GBD-PRO KABLOSUZ CAM KIRILMA DEDEKTÖRÜ
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
1 ADET CR 123 A. PİL
360C KAPSAMA ALANI 6 MT UZAKLIĞA KADAR DUYARLILIK
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
ALARM DURUMUNDA LED GÖSTERGESİ

## Slide 15
FW2-RPT KABLOSUZ GENİŞLETİCİ REPEATER
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
1 ADET 4.8v. PİL YEDEKLİDİR.
120-220V. A KADAR ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ
3 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
LED GÖSTERGESİ
AÇIK ALANDA 150MT. ÇEKİM KAPASİTESİ

## Slide 16
FW2-ACP KABLOSUZ AKILLI FİŞ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
3200W. A KADAR AÇ-KAPAT ÖZELLİKLİ CİHAZ ÇALIŞTIRABİLİR
220V. ÇALIŞMA ÖZELLİĞİ
MOBİL UYGULAMADAN(Crow Pro) KONTROL
LED GÖSTERGESİ
AÇIK ALANDA 150MT. ÇEKİM KAPASİTESİ

## Slide 17
ÖZELLİKLERİ
•4 Adet Röle kontrolü
• Kolay kurulum
• Çift Renkli Durum LED göstergesi
• Uyarı/Geri Yükleme etkinlikleri gönderme
•Açma/Kapama Olayları Görüntüleme
• Sabotaj Alarm Durum Görüntüleme
• Pil seviyesi görüntüleme
•Elektrik arızasını gösterir (Harici güç kaynağına bağlıysa)
•2 adet CR-123A pil ile çalışır
•Opsiyonel harici güç (9V - 12V arası)
•24V/1A kadar cihaz kontrol edilebilir.
FW2-RLY4
Serenity™ Paneller için Çift Yönlü Kablosuz NC/NO Röle Teminali
4 Röleli harici çift yönlü kablosuz röle çıkış modülüdür.Crow Serenity™ kontrol panelleri tarafından desteklenir.Her panelde 3 adet modüle kadar kullanılabilir.(örn. maks. 12 programlanabilir Çıkış).

## Slide 18
TAM DENETİMLİ DÜŞÜK PİL TÜKETİMİ
868 MHZ. ÇİFT YÖNLÜ HABERLEŞME
SU GEÇİRMEZ
3.6V. 14A. PİL DESTEĞİ
5 YILA KADAR PİL ÖMRÜ
AÇIK ALANDA 150 MT ÇEKİM KAPASİTESİ
ALARM DURUMUNDA FLASH
105 DB SES KAPASİTESİ
FW2-NEPTUNE KABLOSUZ DIŞ ORTAM HARİCİ SİREN

## Slide 19
FW2-LCD KP KABLOSUZ SERENITY LCD KEYPAD Kısmi fonksiyon ve konfigürasyon tuş takımı olarak işlev görür. Serenity FW2-KP, 2x Lityum Pil 3V CR123A ile çalışır. LCD Ekranlı ince ve zarif tasarım. Tek tuş veya şifre ile alarm kurulumu(ARM,STAY) ve Devre dışı bırakma(DISARM). Panel programlama adımlarını da kablosuz keypad üzerinden yapabilirsiniz.

## Slide 20: SERENITY PANEL KABLOSUZ KUMANDA TANITIMI
Alt İki Tuşa 2 Saniye Devamlı Basılarak Tüm Tuşları Tanıtma Özelliği
İSTENİLDİĞİ ZAMAN ÜRÜN SERİ NUMARASI İLE DE EASY SERENİTY PROGRAMINDAN KUMANDA AKTİF KONUMA GETİRİLEBİLİR.

## Slide 21: SERENITY KABLOLU DEDEKTÖR BAĞLANTISI
DİRENÇLER 2.2 K ohm ve 4.7 K ohm
BASİT SİREN
PIR
ENERJİ BESLEME, KABLOLU ZONE, SİREN VE 12V ÇIKIŞ
KARASAL TELEFON HATTI BAĞLANTISI

## Slide 22: SERENİTY PANEL NETWORK VE SİM KART BAĞLANTISI
SİM KART
NETWORK
PANEL SABOTAJI
BAĞLANTI KLAMENS GEÇİŞİ
RECEİVER
PANEL MAC ETİKETİ
PANEL PİLİ
PANEL DAHİLİ SİRENİ
USB COM PORT

## Slide 23: SERENITY PANEL HIZLI PROGRAMLAMA İLK ADIM
Onay Tuşu

## Slide 24: SERENITY PANEL SEÇENEKLERİ
Onay Tuşu
DOKUNMATİK KEYPAD
PROGRAM ARASI GEÇİŞ TUŞLARI
İptal / Çıkış Tuşu
Bölge Kısa Kurulum Tuşu

## Slide 25: SERENITY PANEL HIZLI PROGRAMLAMA İLK ADIM
Montajcı Şifresi Fabrikasyon : 000000

## Slide 26: SERENITY PANEL HIZLI PROGRAMLAMA İKİNCİ ADIM
Programlar Arası Geçiş

## Slide 27: SERENITY PANEL RFID TAG İLE KURMA KAPAMA

## Slide 28: SERENITY PANEL KABLOSUZ PIR TANITIMI
Sabotaj Swich
Tanıtma
Hassasiyet Ayarı
Dedektör Ayar Seçenekleri(Led,Pulse, APS,Pet)
Ürün Seri ve Barkod No

## Slide 29: SERENITY PANEL KABLOSUZ PIR SERİ NUMARASI
İSTENİLDİĞİ ZAMAN ÜRÜN SERİ NUMARASI İLE DE EASY SERENİTY PROGRAMINDAN CİHAZ AKTİF KONUMA GETİRİLEBİLİR.

## Slide 30: SERENITY PANEL KABLOSUZ M.K. TANITIMI
Sabotaj Swich
Tanıtma
Kablolu M.k. Klemens Çıkışı
İSTENİLDİĞİ ZAMAN ÜRÜN SERİ NUMARASI İLE DE EASY SERENİTY PROGRAMINDAN CİHAZ AKTİF KONUMA GETİRİLEBİLİR.
Ürün Seri ve
Barkod No
PİL YUVASI

## Slide 31: SERENITY PANEL UZAK BAĞLANTI İCONLARI
Panele Pc ya da Mobil İle Bağlantı Kurulduğunda Remote (R) İconu Aktif Olarak Yanmaktadır.
Panel GPRS ya da Kablolu Network ile Buluştuğunda Connect (C) İconu Aktif Olarak Yanmaktadır.

## Slide 32: SERENITY PANEL UZAK BAĞLANTI CLOUD HESABI OLUŞTURMA
https://www.crowcloud.com
Hesap var ise mail ve daha önce oluşturulan şifre ile giriş yapılır.
Hesap yok ise kayıt olun tıklanarak üyelik işlemi oluşturulur.
Yeni Üyelik Oluşturmak için Sol Tarafta Bulunan Bilgiler Doldurulmalıdır.

## Slide 33: SERENITY PANEL UZAK BAĞLANTI CLOUD İLE HESABA YENİ PANEL EKLEME
https://www.crowcloud.com

## Slide 34: SERENITY PANEL UZAK BAĞLANTI CLOUD İLE HESABA YENİ PANEL EKLEME
https://www.crowcloud.com
Yazılı olan seçenekleri doğru şekilde doldurun

## Slide 35: SERENITY PANEL UZAK BAĞLANTI CLOUD İLE HESABA YENİ PANEL EKLEME
https://www.crowcloud.com
Uzak erişim şifresi ve kullanıcı şifresini doğru girmelisiniz.
Ve Sonraki seçeneği ile adımları tamamlayabilirsiniz.

## Slide 36: SERENITY PANEL PC CLOUD BAĞLANTISI

## Slide 37: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI
Easy Serenity ilk Açılış Bağlantı Şifresi Fabrikasyon(12345678)

## Slide 38: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 39: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 40: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 41: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI İZLEME VE KONTROL

## Slide 42: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI
Serenity Ayarlar Tuşu Montajcı Şifresi Fabrikasyon(000000)

## Slide 43: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 44: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 45: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 46: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 47: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 48: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 49: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 50: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 51: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 52: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 53: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 54: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 55: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 56: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 57: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 58: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 59: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 60: EASY SERENITY PROGRAMLAMA ADIMLARI

## Slide 61: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 62: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 63: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 64: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 65: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 66: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 67: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 68: SERENITY MOBİL UYGULAMA

## Slide 69: EĞİTİM VİDEOLARI
www.elektromaks.com.tr Sitemizden ve Youtube Elektromaks Kanalımızdan Tüm Ürünlerin Tanıtım ve Kurulumlarını İçeren Eğitim Videolarını İzleyebilirsiniz.

## Slide 70
Crow Serenity Eğitim Seminerimize Katıldığınız İçin Teşekkür Ederiz..
İLETİŞİM İÇİN : fatih.aytekin@elektromaks.com.tr